## Slide 1
受力 / 形变 / 解释
MATERIAL MECHANICS / SOFTWARE
拉压弯扭大师
让材料力学看得见
从题目到模型，从计算到理解
二维杆系
空间分析
公式推导
同学软件分享 · v2.0.2 · 本地离线
Notes: 【25秒】今天分享我做的拉压弯扭大师。我们不先讲一串功能，而是从课堂里熟悉的一根梁开始，看看软件怎样帮助理解受力、内力和变形。 事实来源：README.md；docs/solver-capability-audit.md；docs/version-2.0-stage-1.md。

## Slide 2
MECHANICS / 拉压弯扭大师
从课堂问题出发
做完题之后，你能解释图为什么这样画吗？
材料力学学习辅助软件 · v2.0.2 / 同学分享
02
01
模型怎么建？
支座限制了哪些自由度？
荷载方向、单位是否正确？
先辨认边界条件
再把题目转为结构模型
02
内力怎么变？
剪力为什么出现跳变？
弯矩最大值在哪里？
沿构件观察内力分布
把图形与受力关系对应
03
答案怎么验？
数值是否满足平衡？
能否和手算相互印证？
检查反力、峰值与单位
定位模型或理解上的偏差
我的目标：把“算出数值”进一步变成“理解结构”。
Notes: 【45秒】请同学想一想：一道题得到答案后，能不能说清内力图形状？这里不是替大家定义共同痛点，而是用三个问题引出软件希望帮助的学习过程。 事实来源：README.md；docs/solver-capability-audit.md；docs/version-2.0-stage-1.md。

## Slide 3
MECHANICS / 拉压弯扭大师
软件分享
把分散的知识点，放进同一个学习过程
材料力学学习辅助软件 · v2.0.2 / 同学分享
03
拉伸与压缩
弯曲
扭转
组合变形
输入
建立力学模型
节点、杆件、材料、截面
支座、节点与单元荷载
集中力矩 / 梯形 / 温度
观察
查看结构响应
支反力、N / V / M 与变形
杆端力与结果数据表
从整体响应定位危险位置
理解
回到计算依据
公式库、字母表达式
分步推导与典型题模板
用解析解检验数值结果
Notes: 【45秒】软件把四类材料力学问题放在一起。建模是输入，内力和变形是观察对象，公式和推导帮助理解。不同分析模块的覆盖范围有所区别，不把它们说成所有工况都自动贯通。 事实来源：README.md；docs/solver-capability-audit.md；docs/version-2.0-stage-1.md。

## Slide 4
MECHANICS / 拉压弯扭大师
界面导航
先记住三个区域，上手就有方向
材料力学学习辅助软件 · v2.0.2 / 同学分享
04
模型树
节点
杆件
材料 / 截面
约束 / 荷载
视图区
18 kN
A
B
选择对象 · 查看受力 · 观察结果
属性面板
坐标
材料参数
截面尺寸
荷载大小
先检查：单位制 / 自由度约束 / 载荷方向 / 截面与材料
操作顺序：左边找对象 → 中间看位置 → 右边改参数
界面区域示意，非软件截图
Notes: 【50秒】这一页是可编辑的界面区域示意，不是实际截图。现场切到软件后，依次指出左侧模型树、中间视图区、右侧属性面板。选择对象后修改属性，再回到视图区确认。 事实来源：README.md；docs/solver-capability-audit.md；docs/version-2.0-stage-1.md。

## Slide 5
MECHANICS / 拉压弯扭大师
二维分析
一眼看受力，也能看到变形
材料力学学习辅助软件 · v2.0.2 / 同学分享
05
受力
荷载与支座关系
变形
结构响应更直观
看图顺序：外荷载 → 支反力 → 变形趋势 → 内力与危险位置
仓库文档中的历史界面示例：均布荷载简支梁；与下一页集中力案例不同。
Notes: 【45秒】这是真实仓库文档图，展示均布荷载下的简支梁与变形曲线。它是历史界面示例，不代表当前界面外观，也不是后面18千牛集中力算例的运行结果。用它说明把受力和变形放在一起观察的价值。 事实来源：README.md；docs/solver-capability-audit.md；docs/version-2.0-stage-1.md。

## Slide 6
MECHANICS / 拉压弯扭大师
案例 · 建模
现场演示：先预测，再点击求解
材料力学学习辅助软件 · v2.0.2 / 同学分享
06
18 kN
A
B
3 m
3 m
输入检查
① 跨长 6 m
② 两端简支
③ 跨中向下 18 kN
④ 材料、截面与单位
节点 A：0 m / 跨中：3 m / 节点 B：6 m
先问同学：两端支反力各是多少？最大弯矩在哪里？
Notes: 【75秒】现场打开默认教学案例或建立6米简支梁，检查支座自由度和18千牛集中力方向。若采用跨中节点分成两段，确认构件连接和截面一致。先让同学预测，再求解。材料和截面影响变形，但这个静定结构的反力和弯矩可先由平衡求出。 事实来源：README.md；docs/solver-capability-audit.md；docs/version-2.0-stage-1.md。

## Slide 7
MECHANICS / 拉压弯扭大师
案例 · 解析对照
结果要能解释，更要能验算
材料力学学习辅助软件 · v2.0.2 / 同学分享
07
18 kN
A
B
9 kN
9 kN
剪力示意
+9
−9 kN
弯矩幅值示意
跨中最大
解析期望值
左右反力各 9 kN
最大弯矩 27 kN·m
18 × 6 ÷ 4 = 27
用软件输出与手算对照
本页为解析校核值，非本次软件运行实测；弯矩正负按软件约定。
Notes: 【65秒】对称性与竖向平衡给出两端各9千牛。跨中弯矩等于9乘3，即27千牛米。请对照实际软件结果，检查单位、正负号和最大值位置。图只表达幅值，不能据此强行认定软件的正弯矩绘图方向。本次制稿没有完成该算例的端到端运行验收。 事实来源：README.md；docs/solver-capability-audit.md；docs/version-2.0-stage-1.md。

## Slide 8
MECHANICS / 拉压弯扭大师
教学辅助
公式助手：从结果回到“为什么”
材料力学学习辅助软件 · v2.0.2 / 同学分享
08
01
先选问题
轴向应力、弯曲应力
扭转剪应力、组合变形
明确已知量与目标量
再选择对应的公式模板
02
再检查参数
E / G：材料刚度
A / I / J：截面参数
逐项核对单位与符号
确认公式的模型假设
03
跟着推导理解
字母表达式 → 参数代入
分步推导 → 结果解释
结合变形与危险截面
比较手算与软件的口径
使用建议：先手算思路，再用助手检查参数与推导。
Notes: 【50秒】公式库和分步推导适合复习计算依据。不是只复制最终答案：先说清模型假设、材料参数和截面参数，再看推导。现场可选一个简单轴向问题演示，避免临时切换到没有准备的复杂工况。 事实来源：README.md；docs/solver-capability-audit.md；docs/version-2.0-stage-1.md。

## Slide 9
MECHANICS / 拉压弯扭大师
三维能力
从平面走向空间：观察角度也变了
材料力学学习辅助软件 · v2.0.2 / 同学分享
09
X
Y
Z
默认案例：三段正交 Q235 空间悬臂刚架
节点六自由度 · 三向力与扭矩 · 空间杆系示意
空间桁架 / 刚架
三维建模：空间桁架 / 刚架
响应结果：位移、反力与杆端力
自由度：空间刚架节点六自由度
视图模式：2D / 3D / 同步分屏
显示为三维 ≠ 使用三维分析模型
Notes: 【50秒】空间分析适合展示三维杆系，示意图不是软件截图。强调视图模式和分析维度是两件事：旋转到三维视图不意味着二维模型自动获得三维自由度。当前空间刚架主要支持节点荷载和杆端结果，不夸大为完整实体分析。 事实来源：README.md；docs/solver-capability-audit.md；docs/version-2.0-stage-1.md。

## Slide 10
MECHANICS / 拉压弯扭大师
实现思路
计算在本地，课堂演示更容易准备
材料力学学习辅助软件 · v2.0.2 / 同学分享
10
01
交互建模
Vue 3 / TypeScript
节点、构件、材料与约束
统一二维 / 三维工作区
02
数值求解
本地 CPU / Worker
空间杆系后台计算
不可用时回退主线程 CPU
03
结果展示
内力、变形与数据表
Three.js 空间显示
结果与教学解释对应
使用形态：Windows 桌面版 / PWA 与离线静态版本
Notes: 【45秒】技术上只介绍同学有感知的部分：模型输入后在本机求解，再展示结果。Worker帮助把部分计算放到后台。桌面版、PWA和离线静态分发是项目支持的使用形态，具体安装文件以实际提供的版本为准。不要宣称未经测试的性能提升。 事实来源：README.md；docs/solver-capability-audit.md；docs/version-2.0-stage-1.md。

## Slide 11
MECHANICS / 拉压弯扭大师
当前状态
介绍功能，也说明适用边界
材料力学学习辅助软件 · v2.0.2 / 同学分享
11
可用于学习
已经有的能力
二维梁 / 刚架与内力图
空间桁架 / 刚架与杆端力
公式库、字母计算与推导
Windows / PWA 离线使用
仍在探索
实验与未接入
Tet4 为实验模块
WebGPU 仅设备检测
实体连续应力云图未接入
使用原则
独立检查模型
先确认单位、方向与约束
用平衡关系和解析解校核
仅用于学习、教学与训练
不用于工程鉴定或商业用途
正式工程设计仍需经过相应验证与专业流程。
Notes: 【55秒】这里主动讲清边界。实验模块不等于已经可用于成熟实体分析；检测到GPU不等于存在GPU求解内核。软件服务学习与教学，不能把课堂演示结果当作工程认证。 事实来源：README.md；docs/solver-capability-audit.md；docs/version-2.0-stage-1.md。

## Slide 12
MECHANICS / 拉压弯扭大师
一起改进
带一道熟悉的题，来试试它
材料力学学习辅助软件 · v2.0.2 / 同学分享
12
第一步
打开默认案例
帮助 → 使用指导与默认案例
选择 2D 简支梁或 3D 刚架
确认单位、材料、截面与荷载
第二步
只改一个条件
只改荷载大小、位置或截面
先预测反力与变形变化
再求解并与预测对照
第三步
把反馈带回来
描述不清楚的操作步骤
附模型、单位与结果截图
指出与手算不一致的位置
希望它成为大家理解材料力学的一件小工具。
现场分享项目文件或已验证的安装包；不放置未经确认的下载链接。
Notes: 【50秒】演示时请同学只改变一个条件，比如集中力位置，先预测反力比例和弯矩峰值变化，再求解。邀请同学反馈不清楚的操作或手算不一致的案例，最好附模型、单位和截图。最后留出提问时间。 事实来源：README.md；docs/solver-capability-audit.md；docs/version-2.0-stage-1.md。

## Slide 13
MECHANICS / 拉压弯扭大师
拓展讨论 · 解析实验
只改一个参数，观察结构响应如何变化
材料力学学习辅助软件 · v2.0.2 / 同学分享
13
实验 A / 改变集中力位置
a = 1 m
A 15 / B 3 kN
a = 2 m
A 12 / B 6 kN
a = 3 m
A 9 / B 9 kN
A 支反力
B 支反力
同一个模型，两种观察
位置 a：1 → 2 → 3 m
弯矩峰值：15 → 24 → 27 kN·m
实验 B / 保持位置不变
将集中力从18增至36 kN
在线弹性假设下响应成比例
以上为6m简支梁解析预测，未代替软件实际验证。
Notes: 【选讲60秒】解析实验：集中力距左支座a，左反力为P乘(L-a)除以L，右反力为Pa除以L，荷载处峰值为Pa(L-a)/L。用18千牛和6米代入三组数据。柱条是可编辑形状，只表达反力，非实测。在线弹性、模型不变的条件下，荷载加倍后位移与内力成比例。 事实来源：README.md；docs/solver-capability-audit.md；docs/version-2.0-stage-1.md。

## Slide 14
MECHANICS / 拉压弯扭大师
附录 · 快速查找
功能地图：按学习目标选择入口
材料力学学习辅助软件 · v2.0.2 / 同学分享
14
学习目标 | 软件入口 / 能力 | 重点观察 | 先检查什么
理解受力与内力 | 二维梁 / 刚架分析 | 反力、N / V / M、变形 | 单位、约束、构件连接
回顾材料力学公式 | 公式库 / 字母计算 | 应力、挠度、扭转角 | 参数含义与模型假设
分析多种作用组合 | 组合变形计算 | 正应力、剪应力与安全系数 | 强度准则与材料参数
认识空间结构响应 | 空间桁架 / 刚架 | 位移、反力、轴力 / 杆端力 | 分析维度与局部坐标
理解解题过程 | 教学助手 / 典型题模板 | 分步推导与危险位置 | 推导适用范围和符号
推荐学习路径：熟悉的题 → 预测 → 建模 → 求解 → 校核 → 改一个参数再观察
Notes: 【备查】这页功能地图用于回答同学的提问，按学习目标推荐入口。组合计算需满足材料模型与公式假设；空间桁架和空间刚架的结果覆盖不同，不把所有结果混为一谈。 事实来源：README.md；docs/solver-capability-audit.md；docs/version-2.0-stage-1.md。