## Slide 1
01 研究背景
02 技术路线
03 实机验证
04 分享展望
拉压弯扭大师
拉压弯扭大师
本地离线的材料力学学习辅助软件
01
来源：README.md；用户提供的产品定位
从力学概念
到可验证计算
本地离线材料力学学习软件
模型：节点 / 材料 / 截面
响应：内力 / 变形 / 反力
解释：公式 / 推导 / 核验
真实工作区 · 二维 / 空间杆系
本地离线
v2.0.2
同学分享
概念飘带仅作装饰
Notes: 30秒：介绍软件定位和版本，说明今天重点是用真实算例验证学习功能，而非宣传工程认证能力。 视觉与内容增强：增加副标题“本地离线材料力学学习软件”，明确v2.0.2、二维与三维分析及学习辅助定位。 来源：README.md；用户提供的产品定位 截图为2026-10-10本地已有dist构建实机记录，非本轮重新截图；图标缺字已如实保留。

## Slide 2
01 研究背景
02 技术路线
03 实机验证
04 分享展望
拉压弯扭大师
为什么需要这样的学习工具？
课堂难点是把模型、计算与内力图联系起来
02
来源：二维简支梁解析条件
01
建模抽象
支座究竟约束什么？
节点 / 单元 / 自由度
检查：节点连接 / 支座自由度 / 荷载方向
02
符号难读
负弯矩是否表示错误？
局部坐标 / 正负约定
检查：局部坐标 / 图例符号 / 截面位置
03
可信度判断
求解完成就足够吗？
平衡关系 / 解析对照
检查：整体平衡 / 解析幅值 / 参数趋势
学习闭环：明确条件 → 离散建模 → 求解响应 → 解析核验 → 单参数实验；保留单位、方向与边界依据
Notes: 40秒：围绕一道具体简支梁题，解释建模、结果和解析公式之间的理解障碍，不虚构教学改善数据。 视觉与内容增强：围绕建模抽象、内力符号、结果核验三个困难，逐一对应可视建模、图形显示、分步推导。 来源：二维简支梁解析条件 截图为2026-10-10本地已有dist构建实机记录，非本轮重新截图；图标缺字已如实保留。

## Slide 3
01 研究背景
02 技术路线
03 实机验证
04 分享展望
拉压弯扭大师
四类基本变形与统一力学量
不同变形形式共享内力、材料与截面参数
03
来源：README.md公式库及功能说明
01
拉伸
N → σ → ΔL
σ = N / A
ΔL = NL / (EA)
轴力与长度变化
02
压缩
N → σ → ΔL
σ = N / A
压缩取符号约定
短柱概念，非失稳分析
03
弯曲
V → M → σ、w
σmax = M / W
EI 控制挠度
关注危险截面位置
04
扭转
T → τ → φ
τmax = T / Wt
φ = TL / (GJ)
均匀圆轴、小变形
Notes: 40秒：介绍软件覆盖的基本变形与组合变形，强调力学量之间的联系，不把功能范围等同于全面测试。 视觉与内容增强：补充轴力与正应力、弯曲正应力、圆轴扭转切应力等基础关系，区分载荷类型、变形模式与适用条件。 来源：README.md公式库及功能说明 截图为2026-10-10本地已有dist构建实机记录，非本轮重新截图；图标缺字已如实保留。

## Slide 4
“拉压弯扭大师” 材料力学教学软件技术路线
拉伸 / 压缩
P
P
弯曲
F
扭转
T
T
组合变形
z
x
建模输入
• 二维梁 / 刚架
• 空间桁架 / 刚架
• 节点 / 材料 / 截面
• 约束与荷载输入
统一模型
• 杆系单元统一表达
• 坐标变换 / 自由度
• 二维与空间模型组织
• 数据关联公式与显示
z
x
本地求解
• TypeScript + mathjs
• sparse LU求解
• Worker CPU异步计算
• 本地离线运行
• Euler–Bernoulli梁
结果与推导
• 位移、变形与内力
• 空间刚架：构件端力
• 公式库与分步推导
• 危险位置核查
• SVG / Three.js显示
F
教学应用
• 课堂演示与例题
• 自主练习与校核
• 开卷辅助与概念
• 先预测，再改参数
解析解 / 案例验证
理论解析解对比
典型案例对照与误差检查
当前边界
Tet4实验；暂无成熟实体云图
WASM未接入；WebGPU仅检测
空间当前仅节点荷载、端内力
规划层
空间荷载补齐
实体分析完善
WASM / WebGPU验证
依据：软件README、求解器能力审计及实机记录；工程图形为概念示意，非应力云图或新增试验；规划项尚未完成。
Notes: 用顶部四类变形交代软件对象，再按建模输入、统一模型、本地求解、结果与推导、教学应用五阶段讲解。验证路径回到输入和模型。明确空间梁Euler-Bernoulli、当前节点荷载与端内力；Tet4实验、WASM未接入、WebGPU仅检测。橙色虚线是未来计划。 原生技术路线依照用户绿色参考重新构建。箭头表示学习与数据流程；橙色虚线仅未来规划。三维端内力不冒充实体云图。

## Slide 5
01 研究背景
02 技术路线
03 实机验证
04 分享展望
拉压弯扭大师
真实工作区如何组织？
左模型树、中视图区、右属性面板协同操作
05
来源：live/01-workspace.jpg；qa/live-run-evidence.json
典型交互：选中对象 → 修改属性 → 观察视图 → 核对结果
1
模型树
节点、构件与条件
2
工作视图
几何、荷载与结果
3
属性栏
选中对象后检查参数
Notes: 40秒：使用真实截图说明工作区布局，重点展示模型对象与属性面板如何对应；图标字体异常不修饰。 视觉与内容增强：解释左侧模型树、中部视图区、右侧属性面板的职责，以及修改参数后如何形成建模—观察—调整闭环。 来源：live/01-workspace.jpg；qa/live-run-evidence.json 截图为2026-10-10本地已有dist构建实机记录，非本轮重新截图；图标缺字已如实保留。

## Slide 6
01 研究背景
02 技术路线
03 实机验证
04 分享展望
拉压弯扭大师
6m简支梁的建模与荷载
两节点一单元也能描述跨中集中力
06
来源：live/07-load-properties.jpg；qa/live-run-evidence.json
P = 18 kN
A
B
L = 6 m
单元 E1：A—B
单元内集中力：a = 3 m
2 个节点 · 1 个梁单元 · 无需新增跨中节点
1
边界条件与自由度
节点 | 受约束 | 自由
A | Dx、Dz | Ry
B | Dz | Dx、Ry
荷载属性
−1.800×10⁴ N
位置 3.000 m
Notes: 45秒：说明2节点1单元的梁模型如何设置支座与跨中集中荷载；重点检查位置和单位。 视觉与内容增强：列明跨度6m、跨中集中力18kN、两端简支，以及目标输出支反力、剪力和弯矩，给出理论预测。 来源：live/07-load-properties.jpg；qa/live-run-evidence.json 截图为2026-10-10本地已有dist构建实机记录，非本轮重新截图；图标缺字已如实保留。

## Slide 7
01 研究背景
02 技术路线
03 实机验证
04 分享展望
拉压弯扭大师
剪力与弯矩为什么这样变化？
集中力引起剪力跃变和跨中弯矩极值
07
来源：live/06-shear.jpg；live/03-beam-moment.jpg
沿梁读取：A端 → 集中力左侧 → 集中力右侧 → B端；检查：局部坐标 / 图例符号 / 截面位置。
1
剪力：集中力处发生跳变
2
弯矩：跨中达到幅值峰值
左右段幅值 9 kN
跨中标注 −27 kN·m
同一模型 / 同一荷载
Notes: 55秒：解释剪力在集中载荷处跃变、弯矩在跨中达到最大幅值，并强调软件的负号约定。 视觉与内容增强：结合真实结果说明剪力在跨中跳变、弯矩在跨中达到最大幅值27kN·m；软件显示负27，须解释符号约定。 来源：live/06-shear.jpg；live/03-beam-moment.jpg 截图为2026-10-10本地已有dist构建实机记录，非本轮重新截图；图标缺字已如实保留。

## Slide 8
01 研究背景
02 技术路线
03 实机验证
04 分享展望
拉压弯扭大师
反力与最大弯矩的数值核验
给定工况下反力与弯矩幅值符合解析结果
08
来源：live/03-beam-moment.jpg；live/05-element-results.jpg；qa/live-run-evidence.json；RA=RB=P/2；Mmax=PL/4
解析期望 ↔ 实机读数
核验项 | 解析幅值 | 界面幅值
A端反力 | 9 kN | 9 kN
B端反力 | 9 kN | 9 kN
跨中弯矩 | 27 kN·m | 27 kN·m
条件
6 m / 跨中18 kN
符号
图中−27遵循软件约定
位置
端弯矩0，内部峰值27
结论限于默认案例的显示幅值对照，尚非全工况精度认证。
Notes: 65秒：逐项核验9、9、27三个幅值。解释截图的-27符号、端弯矩0与跨中极值不同。 视觉与内容增强：以左右反力各9kN、最大弯矩幅值27kN·m进行对照；严格区分解析期望、实际读数和误差判断。 来源：live/03-beam-moment.jpg；live/05-element-results.jpg；qa/live-run-evidence.json；RA=RB=P/2；Mmax=PL/4 截图为2026-10-10本地已有dist构建实机记录，非本轮重新截图；图标缺字已如实保留。

## Slide 9
01 研究背景
02 技术路线
03 实机验证
04 分享展望
拉压弯扭大师
荷载位置如何影响计算结果？
反力分配与弯矩峰值随荷载位置改变
09
来源：解析预测：P=18kN，L=6m，a=1/2/3m
a=1m：反力偏向左端
a=2m：分配逐渐均衡
a=3m：对称且弯矩幅值最大
反力幅值 / kN
弯矩峰值幅值 / kN·m
Chart: 
| 1 m | 2 m | 3 m
A端反力 | 15 | 12 | 9
B端反力 | 3 | 6 | 9
Chart: 
| 1 m | 2 m | 3 m
峰值弯矩幅值 | 15 | 24 | 27
固定荷载
P = 18 kN
固定跨度
L = 6 m
位置变量
a距左端：1 / 2 / 3 m
解析预测，非新增实机测量。先预测，再在软件中改变位置并核对。
Notes: 45秒：演示理论上载荷从左侧1米移至跨中时，反力分配及弯矩峰值的变化。这不是新增实测。 视觉与内容增强：固定18kN荷载，将作用位置设为距左端1、2、3m；解析预测左右反力分别为15/3、12/6、9/9kN，最大弯矩幅值15、24、27kN·m。 来源：解析预测：P=18kN，L=6m，a=1/2/3m 截图为2026-10-10本地已有dist构建实机记录，非本轮重新截图；图标缺字已如实保留。

## Slide 10
01 研究背景
02 技术路线
03 实机验证
04 分享展望
拉压弯扭大师
教学推导与危险截面分析
计算结果需要返回公式和截面条件解释
10
来源：live/04-derivation.jpg；README.md公式库
1
受力分析
隔离结构，列出外力与支座
2
整体平衡
ΣFx=0，ΣFz=0，ΣMy=0
3
截面内力
dV/dx+qz=0；dM/dx−V=0
4
结果检查
比较边界值、峰值与单位
教学助手：让每一步都有可核对的物理含义
Notes: 50秒：从实机分步推导返回基本弯曲公式，说明危险截面判断依赖内力分布与截面条件。 视觉与内容增强：通过受力分析、平衡方程、内力求解、结果检查四步串联静力学知识，说明公式助手的学习价值。 来源：live/04-derivation.jpg；README.md公式库 截图为2026-10-10本地已有dist构建实机记录，非本轮重新截图；图标缺字已如实保留。

## Slide 11
01 研究背景
02 技术路线
03 实机验证
04 分享展望
拉压弯扭大师
空间刚架的六自由度建模
空间梁节点同时包含三平移与三转动
11
来源：README.md；空间刚架运行条件
4 × 6 = 24：约束处理前节点自由度总数，不等于24个有效自由度。
1
每节点六自由度
Ux
Uy
Uz
Rx
Ry
Rz
两端共 12 自由度 → 12×12 单元刚度
EA/L：轴向；GJ/L：扭转；EI：双向弯曲
局部刚度 → 坐标变换 → 整体自由度装配
Euler–Bernoulli梁；不含剪切变形修正
Notes: 50秒：解释空间刚架如何从平面建模扩展到每节点6自由度，区分单元12×12和整体24自由度。 视觉与内容增强：解释三向平移与三向转动，并以四节点三构件模型说明未施加约束前共有24个节点自由度，避免误解为24个有效自由度。 来源：README.md；空间刚架运行条件 截图为2026-10-10本地已有dist构建实机记录，非本轮重新截图；图标缺字已如实保留。

## Slide 12
01 研究背景
02 技术路线
03 实机验证
04 分享展望
拉压弯扭大师
空间刚架的实机结果核验
三向合力平衡成立，完整力矩核验仍缺失
12
来源：live/11-space-results.jpg；qa/live-run-evidence.json
核验步骤：读取外力 → 读取总反力 → 逐方向求和 → 明确未检查的力矩。
4
节点
3
构件
24
总自由度
方向 | D点外力 / N | A点反力 / N | 平衡
x | 8000 | −8000 | 0
y | −5000 | 5000 | 0
z | −12000 | 12000 | 0
本次界面报告：Worker CPU；残差约 6×10⁻¹⁴；变形显示放大 2.4 倍。
仅核对三向力平衡；扭矩数值未捕获，应力 / 安全系数未补填。
Notes: 55秒：逐项展示三向受力与支座反力相消。残差和单次耗时只描述当前运行，缺少力矩及应力核验。 视觉与内容增强：展示三向外力8000、-5000、-12000N与相反总反力的对应关系；仅声称三向外力平衡已核验，不推及力矩平衡。 来源：live/11-space-results.jpg；qa/live-run-evidence.json 截图为2026-10-10本地已有dist构建实机记录，非本轮重新截图；图标缺字已如实保留。

## Slide 13
01 研究背景
02 技术路线
03 实机验证
04 分享展望
拉压弯扭大师
本地求解软件的技术架构
当前数值求解主要运行于Worker CPU
13
来源：README.md；用户提供的技术栈和求解能力说明
本地计算核心
单元组装 / 约束分块
位移 → 反力与端力
模型数据
节点、材料、截面
约束与荷载
可视交互
Vue 3 / TypeScript
Three.js 视图
学习解释
公式库 / 分步推导
内力与结果表
离线交付
Electron / PWA
Worker CPU + sparse LU
计算链：K组装 → 约束分块 → sparse LU → 位移 → 反力与端力；Worker不可用回退主线程，WebGPU仅检测。
Notes: 40秒：讲解前端、Worker求解器和Three.js之间的数据流，明确计算不依靠尚未实现的GPU数值内核。 视觉与内容增强：介绍模型数据、求解模块、可视化界面、公式知识库及Windows/PWA交付形态；WebGPU目前仅检测设备能力。 来源：README.md；用户提供的技术栈和求解能力说明 截图为2026-10-10本地已有dist构建实机记录，非本轮重新截图；图标缺字已如实保留。

## Slide 14
01 研究背景
02 技术路线
03 实机验证
04 分享展望
拉压弯扭大师
哪些能力已具备，哪些仍受限？
功能存在、实机观察与充分验证不是一回事
14
来源：README.md；qa/live-run-evidence.json；技术边界说明
已实现 · 学习功能
二维梁 / 刚架
反力、N / V / M、变形
空间杆系
节点自由度、构件端力
使用前检查条件与符号
实验中 · 继续验证
Tet4实验内核
与主编辑器实体链仍待完善
WebGPU能力检测
不等于GPU数值求解
不把界面入口当作成熟能力
用途边界 · 如实说明
课堂学习与训练
解析对照、可视化理解
尚非工程认证
不用于设计、鉴定或商业用途
功能存在 ≠ 充分验证
Notes: 45秒：把功能描述与真实运行证据分开。强调Tet4和WebGPU的现状，不利用单一算例推断整体可靠性。 视觉与内容增强：区分已实现的梁刚架学习功能、实验中的Tet4模块，以及尚未实现的实体连续应力云图；明确非工程设计认证。 来源：README.md；qa/live-run-evidence.json；技术边界说明 截图为2026-10-10本地已有dist构建实机记录，非本轮重新截图；图标缺字已如实保留。

## Slide 15
01 研究背景
02 技术路线
03 实机验证
04 分享展望
拉压弯扭大师
如何复现一个简单学习算例？
从建模、结果查看到解析核对按顺序操作
15
来源：live/01-workspace.jpg；live/07-load-properties.jpg；二维解析核验
1
载入案例
帮助 → 使用指导与默认案例
2
检查条件
单位、截面、约束、荷载方向
3
求解与核对
二维自动求解；三维点本地求解
4
改变单参数
固定P、L与截面，仅改a；核对反力和弯矩
排错线索：不稳定→约束；量级异常→单位；图形异常→方向与局部坐标。
Notes: 45秒：给同学一条最短复现路径，并用常见输入错误说明如何排查。明确尚未验证安装包部署。 视觉与内容增强：以新建工程、建立6m梁、添加支座、施加18kN集中力、求解并比对反力为完整教学流程，不虚构下载地址。 来源：live/01-workspace.jpg；live/07-load-properties.jpg；二维解析核验 截图为2026-10-10本地已有dist构建实机记录，非本轮重新截图；图标缺字已如实保留。

## Slide 16
01 研究背景
02 技术路线
03 实机验证
04 分享展望
拉压弯扭大师
让力学结果真正可理解
以可复算案例验证功能，再逐步扩展边界
16
来源：二维解析与实机记录；三维实机记录；证据缺口清单
把“看见结果”推进到“解释结果”
01
可视化建模
把条件转成节点与构件
已见：二维与空间工作区
02
结果解释
联系内力图、公式与危险位置
已见：默认梁幅值对照
03
独立核验
平衡关系与解析解交叉检查
已见：空间三向力平衡
下一步
验证优先：边界与荷载组合 → 解析回归算例 → 空间完整力矩平衡 → 实体链路完善
Notes: 30秒：总结学习闭环，邀请同学通过简单算例复算结果。后续优先补齐参数扫描与空间完整平衡验证。 视觉与内容增强：归纳可视化建模、结果解释、解析对照三项教学价值，并指出进一步完善验证体系和空间分析的方向。 来源：二维解析与实机记录；三维实机记录；证据缺口清单 截图为2026-10-10本地已有dist构建实机记录，非本轮重新截图；图标缺字已如实保留。

## Slide 17
01 研究背景
02 技术路线
03 实机验证
04 分享展望
拉压弯扭大师
附录：公式与单位速查
统一参数定义、单位和符号口径
17
来源：静力学公式；README.md公式符号
1
轴向拉压
σ=N/A；ΔL=NL/(EA)
N：轴力；A：面积；E：弹性模量
均匀等截面、线弹性；统一N/m/Pa
2
弯曲响应
σmax=M/W；EI控制挠度
M：弯矩；W：抗弯截面系数
线弹性、小变形；截面与边界须匹配
3
圆轴扭转
τmax=T/Wt；φ=TL/(GJ)
T：扭矩；J：极惯性矩；G：剪切模量
均匀圆轴、小变形；角度按rad
4
集中力简支梁
RA=P(L−a)/L；Mpeak=Pa(L−a)/L
a：距左支座位置；0<a<L
本稿P=18kN，L=6m；仅解析预测
Notes: 附录备查，不计入12分钟。答疑时解释公式、单位与符号定义，尤其注意反力方向和弯矩幅值口径。 视觉与内容增强：补充拉压、弯曲、扭转及平衡方程的适用前提、变量含义与典型使用场景，使页面具有独立复习价值。 来源：静力学公式；README.md公式符号 截图为2026-10-10本地已有dist构建实机记录，非本轮重新截图；图标缺字已如实保留。

## Slide 18
01 研究背景
02 技术路线
03 实机验证
04 分享展望
拉压弯扭大师
附录：证据索引与验证范围
每一项结论必须能够追溯到具体来源
18
来源：README.md；outputs/classmate-sharing/assets/live/；qa/live-run-evidence.json
01
实机已观察
二维梁9/9kN与27kN·m幅值；空间三向力平衡
本地实机截图与运行记录
02
解析预测
荷载位置a=1/2/3m的反力与弯矩趋势
sources/native-data.json，非新增测量
03
实验与缺项
Tet4实验；完整力矩核验待补；GPU仅检测
README及求解能力审计
04
视觉协作
网页规划与逐项独立素材生成，模型名未核验
用户授权当前网页版继续
欢迎带着模型、单位和截图交流：先定位条件，再判断差异。
Notes: 附录备查，不计入12分钟。供同学追溯实机截图、解析预测和技术说明，避免把一次运行扩大解释。 视觉与内容增强：建立已核验结果、解析预测、实验功能、尚未实现功能四级证据分类；再次注明GPU仅检测，不能证明GPU求解。 来源：README.md；outputs/classmate-sharing/assets/live/；qa/live-run-evidence.json 截图为2026-10-10本地已有dist构建实机记录，非本轮重新截图；图标缺字已如实保留。