## Slide 1
01 研究背景
02 技术路线
03 实机验证
04 分享展望
拉压弯扭大师
拉压弯扭大师
本地离线的材料力学学习辅助软件
01
来源：README.md；用户提供的产品定位
从力学概念
到可验证计算
本地离线材料力学学习软件
模型：节点 / 材料 / 截面
响应：内力 / 变形 / 反力
解释：公式 / 推导 / 核验
真实工作区 · 二维 / 空间杆系
本地离线
v2.0.2
同学分享
概念飘带仅作装饰
Notes: 30秒：介绍软件定位和版本，说明今天重点是用真实算例验证学习功能，而非宣传工程认证能力。 视觉与内容增强：增加副标题“本地离线材料力学学习软件”，明确v2.0.2、二维与三维分析及学习辅助定位。 来源：README.md；用户提供的产品定位 截图为2026-10-10本地已有dist构建实机记录，非本轮重新截图；图标缺字已如实保留。

## Slide 2
“拉压弯扭大师” 材料力学教学软件技术路线
拉伸 / 压缩
P
P
弯曲
F
扭转
T
T
组合变形
z
x
建模输入
• 二维梁 / 刚架
• 空间桁架 / 刚架
• 节点、单元、材料、截面
• 边界条件与荷载输入
统一模型
• 杆系单元统一表达
• 坐标变换与自由度组织
• 二维 / 空间模型组织
• 数据支撑公式与显示
z
x
本地求解
• TypeScript + mathjs
• sparse LU 线性求解
• 空间问题：Worker CPU
• 支持本地离线运行
• Euler–Bernoulli空间梁
结果与推导
• 位移、变形与构件内力
• 空间刚架：当前为端内力
• 公式库与分步推导
• 危险位置与结果核查
• SVG / Three.js可视显示
F
教学应用
• 课堂演示与例题讲解
• 自主练习与解析校核
• 开卷辅助与概念理解
• 先预测，再修改参数
解析解 / 案例验证
理论解析解对比
典型案例对照与误差检查
当前边界
Tet4实验；暂无成熟实体云图
WASM未接入；WebGPU仅检测
空间当前仅节点荷载、端内力
规划层
空间荷载补齐
实体分析完善
WASM / WebGPU验证
依据：软件README、求解器能力审计及实机记录；工程图形为概念示意，非应力云图或新增试验；规划项尚未完成。
Notes: 用顶部四类变形交代软件对象，再按建模输入、统一模型、本地求解、结果与推导、教学应用五阶段讲解。验证路径回到输入和模型。明确空间梁Euler-Bernoulli、当前节点荷载与端内力；Tet4实验、WASM未接入、WebGPU仅检测。橙色虚线是未来计划。 原生技术路线依照用户绿色参考重新构建。箭头表示学习与数据流程；橙色虚线仅未来规划。三维端内力不冒充实体云图。

## Slide 3
01 研究背景
02 技术路线
03 实机验证
04 分享展望
拉压弯扭大师
反力与最大弯矩的数值核验
给定工况下反力与弯矩幅值符合解析结果
08
来源：live/03-beam-moment.jpg；live/05-element-results.jpg；qa/live-run-evidence.json；RA=RB=P/2；Mmax=PL/4
解析期望 ↔ 实机读数
核验项 | 解析幅值 | 界面幅值
A端反力 | 9 kN | 9 kN
B端反力 | 9 kN | 9 kN
跨中弯矩 | 27 kN·m | 27 kN·m
条件
6 m / 跨中18 kN
符号
图中−27遵循软件约定
位置
端弯矩0，内部峰值27
结论限于默认案例的显示幅值对照，尚非全工况精度认证。
Notes: 65秒：逐项核验9、9、27三个幅值。解释截图的-27符号、端弯矩0与跨中极值不同。 视觉与内容增强：以左右反力各9kN、最大弯矩幅值27kN·m进行对照；严格区分解析期望、实际读数和误差判断。 来源：live/03-beam-moment.jpg；live/05-element-results.jpg；qa/live-run-evidence.json；RA=RB=P/2；Mmax=PL/4 截图为2026-10-10本地已有dist构建实机记录，非本轮重新截图；图标缺字已如实保留。