## Slide 1
01 研究背景
02 技术路线
03 实机验证
04 分享展望
拉压弯扭大师
拉压弯扭大师
本地离线的材料力学学习辅助软件
01
从力学概念
到可验证计算
一根梁，串起建模、求解、推导与独立校核
本地离线
二维 / 空间杆系
符号公式
材料力学同学分享 · v2.0.2
概念插画 · 非实测结果
Notes: 30秒：介绍软件定位和版本，说明今天重点是用真实算例验证学习功能，而非宣传工程认证能力。

## Slide 2
01 研究背景
02 技术路线
03 实机验证
04 分享展望
拉压弯扭大师
从建模到核验的完整流程
输入、求解、展示和解析核对形成学习闭环
04
01
题目 / 物理条件
单位、几何、受力
02
离散结构模型
节点、构件、材料
03
约束与荷载
自由度、等效作用
04
局部到整体
单元刚度、坐标变换
05
本地求解
位移、反力、端力
结果解释与可视化
N / V / M、变形、结果表与教学推导
独立校核：平衡关系 + 解析解 + 参数实验
输入校核
约束是否足够 / 单位是否一致 / 荷载方向是否正确
闭环原则
不只确认“求解完成”，还要解释结果是否符合物理预期
Notes: 45秒：讲清从模型输入到CPU求解，再到结果观察及解析核验的流程。出现差异时返回检查输入。

## Slide 3
01 研究背景
02 技术路线
03 实机验证
04 分享展望
拉压弯扭大师
反力与最大弯矩的数值核验
给定工况下反力与弯矩幅值符合解析结果
08
9 / 9 kN
两端反力幅值：RA = RB = P/2
27 kN·m
最大弯矩幅值：PL/4 = 18×6/4
核对符号与位置
图中 −27 遵循软件约定；端弯矩为 0，内部峰值仍为 27。
验证范围：默认梁案例的显示幅值对照；未构成全部工况的求解器精度认证。
Notes: 65秒：逐项核验9、9、27三个幅值。解释截图的-27符号、端弯矩0与跨中极值不同。