## Slide 1
01 研究背景
02 技术路线
03 实机验证
04 分享展望
拉压弯扭大师
拉压弯扭大师
本地离线的材料力学学习辅助软件
01
来源：README.md；用户提供的产品定位
从力学概念
到可验证计算
本地离线材料力学学习软件
模型：节点 / 材料 / 截面
响应：内力 / 变形 / 反力
解释：公式 / 推导 / 核验
真实工作区 · 二维 / 空间杆系
本地离线
v2.0.2
同学分享
概念飘带仅作装饰
Notes: 30秒：介绍软件定位和版本，说明今天重点是用真实算例验证学习功能，而非宣传工程认证能力。 视觉与内容增强：增加副标题“本地离线材料力学学习软件”，明确v2.0.2、二维与三维分析及学习辅助定位。 来源：README.md；用户提供的产品定位 截图为2026-10-10本地已有dist构建实机记录，非本轮重新截图；图标缺字已如实保留。

## Slide 2
01 研究背景
02 技术路线
03 实机验证
04 分享展望
拉压弯扭大师
从建模到核验的完整流程
输入、求解、展示和解析核对形成学习闭环
04
来源：README.md；用户提供的技术架构
01
题目 / 物理条件
单位、几何、受力
02
离散结构模型
节点、构件、材料
03
约束与荷载
自由度、等效作用
04
局部到整体
单元刚度、坐标变换
05
本地求解
位移、反力、端力
结果解释与可视化
N / V / M、变形、结果表与教学推导
独立校核：平衡关系 + 解析解 + 参数实验
输入校核
约束是否足够 / 单位是否一致 / 荷载方向是否正确
闭环原则
不只确认“求解完成”，还要解释结果是否符合物理预期
Notes: 45秒：讲清从模型输入到CPU求解，再到结果观察及解析核验的流程。出现差异时返回检查输入。 视觉与内容增强：明确模型创建、材料截面、约束荷载、求解计算、结果展示、教学解释六阶段，区分软件功能与验证环节。 来源：README.md；用户提供的技术架构 截图为2026-10-10本地已有dist构建实机记录，非本轮重新截图；图标缺字已如实保留。

## Slide 3
01 研究背景
02 技术路线
03 实机验证
04 分享展望
拉压弯扭大师
反力与最大弯矩的数值核验
给定工况下反力与弯矩幅值符合解析结果
08
来源：live/03-beam-moment.jpg；live/05-element-results.jpg；qa/live-run-evidence.json；RA=RB=P/2；Mmax=PL/4
解析期望 ↔ 实机读数
核验项 | 解析幅值 | 界面幅值
A端反力 | 9 kN | 9 kN
B端反力 | 9 kN | 9 kN
跨中弯矩 | 27 kN·m | 27 kN·m
条件
6 m / 跨中18 kN
符号
图中−27遵循软件约定
位置
端弯矩0，内部峰值27
结论限于默认案例的显示幅值对照，尚非全工况精度认证。
Notes: 65秒：逐项核验9、9、27三个幅值。解释截图的-27符号、端弯矩0与跨中极值不同。 视觉与内容增强：以左右反力各9kN、最大弯矩幅值27kN·m进行对照；严格区分解析期望、实际读数和误差判断。 来源：live/03-beam-moment.jpg；live/05-element-results.jpg；qa/live-run-evidence.json；RA=RB=P/2；Mmax=PL/4 截图为2026-10-10本地已有dist构建实机记录，非本轮重新截图；图标缺字已如实保留。